| ТИП LM/Таблица типоразмеров в мм | 0-2 0-4 | 1-2 1-4 1-6 | 1-11 | 3-6 3-11 3-25 | 3-33 | 5-11 5-27 5-42 | 5-55 | 6-60 6-80 | 6-66 | 7-65 7-100 7-150 | 7-77 | 8-200 8-250 8-300 | 8-200x1 8-250x1 8-300x1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартное исполнение |
| Диаметр | D | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 228 | 315 |
| Высота | H | 15 | 30 | 25 | 37 | 32 | 41 | 35 | 45 | 39 | 60 | 54 | 70 | 100 |
| Размер резьбы | G | М 5 | М 10 | М 12 | М16х1,5 | М 20х1,5 | М 24х1,5 | М 30х2 |
| Длина болта | L | 30 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Макс. толщина станины |  | 11 | 43 | 44 | 44 | 58 | 70 | 80 |
| Высота нивелирования | Ni | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Вес | кг | 0,05 | 0,4 | 1,1 | 2,2 | 4 | 8,5 | 8 | 19 | 21 |
|  |  | Напольная плита BA |
| Длина | B |  | 83 |  | 158 |  | 220 |  | 245 |  | 300 |  |  |  |
| Ширина | A |  | 83 |  | 90 |  | 114 |  | 150 |  | 197 |  |  |  |
| Толщина | T |  | 3,5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  |  |  |
| Расстояние между отверстиями | b |  | 65 |  | 140 |  | 190 |  | 215 |  | 265 |  |  |  |
| Пазы | d |  | 8 |  | 13 |  | 16 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| Вес исполнения ВА | кг |  | 0,6 |  | 2 |  | 3,1 |  | 6,6 |  | 15 |  |  |  |

Таблица применения

| ТИП LM | 1-4 | 1-6 | 1-11 | 3-11 | 3-25 | 3-33 | 5-27 | 5-42 | 5-55 | 6-60 | 6-80 | 6-66 | 7-65 | 7-100 | 7-77 | 8-250 | 8-250 X1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка на 1 элемент в кг |
| Пресса с частотй хода до 100 /мин (макс) | 200 | 320 | 450 | 500 | 700 | 1000 | 900 | 1300 | 2000 | 1800 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6500 | 10000 | 9000 |
| Эксцентриковые пресса и вырубные автоматы с частотой хода до 300 /мин (макс) | 130 | 240 |  | 400 | 600 |  | 700 | 950 |  | 1300 | 2300 |  | 3000 | 4000 |  | 7000 | 6000 |
| Предложение для оборудования с более высоким числом ходов мы подготовим по Вашему запросу |
| Токарные станки |  |  | 220 |  | 300 | 420 |  | 500 | 1000 | 700 | 1200 | 2000 | 1100 | 1700 | 3000 | 2500 |  |
| Фрезерные станки |  |  | 300 | 250 | 400 | 600 | 400 | 700 | 1500 | 1000 | 2000 | 2800 | 1800 | 2300 | 3600 | 3500 |  |
| Плоскошлифовальные ст. |  |  | 220 |  | 300 | 420 |  | 500 | 1000 | 700 | 1200 | 2000 | 1100 | 1700 | 3000 | 2500 |  |
| Станки | 220 | 380 | 480 | 650 | 900 | 1200 | 1100 | 1600 | 3000 | 2500 | 3500 | 4000 | 4600 | 6400 | 7200 | 11000 | 10000 |
| Макс.статическая нагрузка | 260 | 430 | 600 | 880 | 1200 | 2000 | 1400 | 2200 | 4000 | 3200 | 5000 | 5500 | 5200 | 7000 | 8000 | 11000 | 11000 |

Данные по нагрузкам ,приведенные в таблице ,определены с учетом хорошей устойчивости и бесфундаментного размещения  технологического оборудования. Диапазоны нагрузок ,не выделенные цветом , применимы  для индивидуально подобранных виброопор